## Slide 1
Построим модель
АЦП на микросхеме TINA
Источник напряжения берем из вкладки Sources – Voltage Source
Заземление берем из вкладки Basic – Ground
Резисторы берем из вкладки Basic– Resistor
Этапы построения контура входного сигнала

## Slide 2
Построим модель
АЦП на микросхеме TINA
Добавим специальную микросхему АЦП
Индикаторы берем из вкладки Meters – Logic Indicator
Микросхему АЦП берем из
AD/DA-555– ADC-8bits

## Slide 3
Соединим микросхему АЦП и контур входного сигнала
Добавим семи-сигментный индикатор
Два семи-сегментных индикатора из
Meters-7 Segment Display
Дешифраторы для семи-сегментных индикаторов Logic ICs-decorders \ demultiplexers
Переключатель из вкладки
Switches-High-Low Switch

## Slide 4
Правильно подсоединив все выходы, получим АЦП на специальной микросхеме ADC
Рассмотрим работу данного устройства

## Slide 5
Перевести ключ SW1 в положение 0
Установим Uвх меняя R2
Установим R2=800Oм

## Slide 6
Включим режим моделирования DC
Наблюдаем работу АЦП
Преобразование аналогового сигнала в двоичный код 01110001
Соответствует напряжению 4,44В

## Slide 7
Наблюдаем на семи-сегментном индикаторе 16тиричный эквивалент
двоичного кода 01110001
Переведем положение ключа SW1 в 1

## Slide 8
Установим Uвх меняя R2
Установим R2=500Oм
Изменим напряжение
Подаваемое на вход АЦП (3,33В)
Наблюдаем двоичный код
И шестнадцатеричный эквивалент