## Slide 1
Выберем нужные ключи
во вкладке
Switches

## Slide 2
Выберем резисторы
во вкладке
Basic

## Slide 3
Источник ЭДС в 10 В
Из вкладки
Basic

## Slide 4
Амперметр и Вольтметр
из вкладки
Basic

## Slide 5
Операционный усилитель с обратной связью
из вкладки
Semiconductors
Две одинаковые батареи в
Sourсes
Для работы ОУ

## Slide 6
Соберем схему ЦАП в среде TINA

## Slide 7
Пронаблюдаем, как ЦАП преобразует цифровой код(подаваемый на входы SW1-SW8) в аналоговый сигнал
(напряжение на вольтметре Uвых)

## Slide 10
Установим при помощи ключей на вход ЦАП код 00000000

## Slide 11
Установим при помощи ключей на вход ЦАП код 00000111
Заметим, младшие разряды имеют большее сопротивление
резисторов

## Slide 12
Коэффициент усиления ОУ изменился

## Slide 13
Продолжая вводить двоичные коды на вход ЦАП, заполним таблицу,
снимая показания амперметра, вольтметра

## Slide 14
Заметим, При присоединении источника напряжения и замыкании ключей, через каждый резистор течет ток. Токи через резисторы, пропорциональные весам разрядов и величина вытекающего из узла тока в целом будет пропорциональна значению входного кода Nвх.

## Slide 16
Таким образом, Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) преобразует цифровую информацию в аналоговую В цифровой технике информация существует чаще всего в бинарном виде, который кодируется по определенному коду.
Каждому бинарному коду соответствует свое напржение (свой аналоговый эквивалент)