## Slide 2
Построим асинхронный RS-триггер на JK-микросхеме
Переключатели берем из вкладки Switches – High Low Switch
Инверторы берем из вкладки Gates – Inverter
JK-микросхему берем из вкладки Flip-flops – JK FlipFlop
Индикаторы берем из вкладки Meters – Logic Indicator

## Slide 3
Получили схему асинхронного RS-триггера на JK-микросхеме

## Slide 4
Проверим его работу
Установим S=0 R=0
Наблюдаем !Q=0,
триггер находится в состоянии хранения

## Slide 5
Установим S=1 R=0
Наблюдаем Q=1,
триггер находится в состоянии записи

## Slide 6
Установим S=0 R=0
Наблюдаем !Q=0,
триггер находится в состоянии хранения
Полученная схема действительно работает как асинхронный RS-триггер

## Slide 7
Установим на поле четыре асинхронных RS-триггера, переключатели для ввода кода, переключатель для разрешения-запрета записи, переключатель для сброса, логические элементы И
Переключатели берем из вкладки Switches – High Low Switch
Логические элементы И берем из вкладки Logic ICs – Gates
Индикаторы берем из вкладки Meters – Logic Indicator

## Slide 8
Установим на поле логические элементы И, переключатель для разрешения/запрета чтения, индикаторы
Дешифратор берем из вкладки Logic ICs – Decoders
Семисегментный индикатор берем из вкладки Meters – 7 Segment Display

## Slide 9
Получили модель регистра хранения на асинхронных RS-триггерах

## Slide 10
Подаем питание
Подаем код 0001:
SW1=1 SW2=0 SW3=0 SW4=0
Видим, что запись не произошла, т.к.нет разрешения на запись

## Slide 11
Разрешаем запись: SW5=1
Теперь код записался в регистр
Прочитать записанное не можем, пока стоит запрет на считывание

## Slide 12
Разрешаем считывание: SW7=1
Теперь можно прочитать записанное
Чтобы сделать следующую запись, необходимо сбросить регистр SW6=1