## Slide 4
Построим модель цифрового компаратора на логических элементах
«Исключающее ИЛИ» берем из вкладки Gates – Xor gate
Переключатели берем из вкладки Switches – High Low Switch
Индикатор берем из вкладки Meters – Logic Indicator
«ИЛИ НЕ» берем из вкладки Logic ICs – Gates

## Slide 5
Получили модель цифрового компаратора

## Slide 6
A=111 B=111
1. Устанавливаем последовательность ключей, которые соответствуют числам A и B
2. Наблюдаем за состоянием индикатора
A0=B0
A1=B1
A2=B2
Равенство во всех разрядах приводит к тому, что на входах «ИЛИ НЕ» будут нули
На выходе «ИЛИ НЕ» будет единица, регистрируем равенство A=B

## Slide 7
2. Наблюдаем за состоянием индикатора
A0B0
A1B1
A2=B2
Неравенство в 0 и 1 разряде приводит к тому, что не на всех входах «ИЛИ НЕ» будут нули
На выходе «ИЛИ НЕ» будет ноль, регистрируем неравенство AB
A=110 B=101
1. Устанавливаем последовательность ключей, которые соответствуют числам A и B