## Slide 2
Построим модель АЦП
Индикаторы берем из вкладки Meters – Logic Indicator
Батарейки берем из вкладки Sources – Battery
Микросхемы JK берем из вкладки Flip-flops – JK FlipFlop

## Slide 3
Получили модель суммирующего счетчика

## Slide 4
Добавили схему ЦАП

## Slide 5
Добавили схему компаратора
Добавили генератор импульсов

## Slide 6
Получили модель АЦП

## Slide 7
Рассмотрим работу блоков АЦП

## Slide 8
Счетчик подсчитывает число пришедших от генератора импульсов.
Отслеживать это количество можно через индикаторы A0..A7,
причем A0 (справа) соответствует наименьшему разряду данного двоичного числа, A7 (слева) - наибольшему.

## Slide 9
ЦАП преобразует пришедший двоичный код в соответствующее напряжение

## Slide 10
Компаратор сравнивает напряжение ЦАП
(=сигнал сравнения) со значением заданного напряжения
(=входной сигнал). Выходной сигнал будет положительным,
пока значение входного сигнала больше значения
сигнала сравнения.

## Slide 11
Соответственно, компаратор управляет
работой счетчика через логический элемент И.
Работа счетчика прекратится, когда выходной сигнал
компаратора станет отрицательным, т.е.
сигнал сравнения превзойдет значение входного сигнала

## Slide 12
Задаем входной сигнал 1 В.
Наблюдаем двоичный код.

## Slide 13
Входной сигнал
Выходной сигнал
Построим градуировочную кривую